MEMORIAL DESCRITIVO DO MEZANINO

MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DO MEZANINO/JIRAU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, RJ.

SMPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ARQº VITOR SILVA DUARTE

Conteúdo

DEFINIÇÕES	4

MEMORIAL DESCRITIVO	4

ESPECIFICAÇÕES	7

FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA	9

DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO	9

INTRODUÇÃO	9

Descrição da obra	9

Disposições gerais	10

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10

Tapume	10

Cerca protetora	10

Tela de polipropileno	10

2.	DEMOLIÇÕES	10

Demolição de piso cerâmico	10

Demolição de revestimento cerâmico/azulejos	11

Remoção de forro de gesso	11

Carga manual de entulho	11

3.	ARRANCAMENTOS/REMOÇÕES	11

Remoção de aparelhos sanitários	11

Remoção de metais sanitários	11

Remoção de luminárias	11

Carga manual de entulho	11

4.	ALVENARIA	11

Alvenaria de tijolos cerâmicos	11

5.	COBERTURAS	11

Gesso	11

Cobertura de telhas onduladas	12

Impermeabilização	12

6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12

Luminárias	12

7.	APARELHOS SANITÁRIOS	12

Vaso sanitário	12

Barras de apoio	13

8.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13

Arrancamento e recolocação de Janela	13

9.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	13

Regularização de superfície	13

Revestimento de cerâmica	13

Forro de gesso	13

10.	REVESTIMENTO DE PISOS	13

Revestimento de piso cerâmico	13

11.	PINTURA	14

Remoção de pintura	14

Pintura interna	14

Tetos	14

Impermeabilização	14

Pintura externa	14

12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14

DEFINIÇÕES

## MEMORIAL DESCRITIVO

###### REFORMA DO MEZANINO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

Imagem 1                                                                             Imagem 2

Imagem 3                                                                        Imagem 4

SETEMBRO/2020

Imagem 5                                                         Imagem 6

Imagem 7                                                         Imagem 8

Imagem 9                                                                           Imagem 10

SETEMBRO/2020

Imagem 11                                                                                    Imagem 12

Imagem 13                                                                                  Imagem 14

OBRA: REFORMA DO MEZANINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, RJ

LOCAL: Rua Luís Ponce nº 263, Centro, Barra Mansa, RJ.

# ESPECIFICAÇÕES

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto contempla a reforma do Mezanino/Jirau da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, para melhorias de áreas danificadas devido a infiltração que consta em alguns ambientes.

Será feito todo o projeto de arquitetura, como troca do forro de gesso, troca de pisos e revestimentos, troca de divisórias do banheiro, peças sanitárias, raspagem das paredes danificas, emboço, emassamento e pinturas de paredes e teto.

Esta reforma visa melhorar a estrutura física do espaço e com isso o desempenho da equipe e melhoria no atendimento da população.

No segundo pavimento:

Na subsecretaria da fazenda, será trocado todo o forro de gesso danificado, raspagem das paredes danificadas pela infiltração e toda a parede do setor, essas paredes serão recuperadas e emassadas para recebimento de pintura nova, acrílica na cor branca.

Na circulação do mezanino iremos retirar o  forro junto com as luminárias para ser refeito  ele todo e instalar novamente as luminárias no mesmo lugar e melhorar o acabamento do gesso com o ar condicionado existente. Após a instalação do novo forro ele será emassado e pintado com tinta acrílica na cor branca.

Na copa será retirado todo o revestimento e piso existente para troca de novos, será colocado o piso tipo placa esmaltada nas dimensões de 0,60 x 0,60m, tanto para o piso como para o revestimento. Será trocado todo o forro existente para colocação de novos, após a colocação do forro, o mesmo, será emassado e pintado com tinta acrílica na cor branca. As luminárias serão retiradas para troca do forro e recolocadas para a instalação do novo forro. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor. Arrancamento das janelas existentes para colocação de revestimento e depois recoloca-las no mesmo lugar.

Banheiro feminino será feita a troca de todo o piso e revestimento do ambiente para a colocação de novos, tanto no piso como na parede será usado piso tipo placa esmaltada nas dimensões de 0,60 x 0,60m,  será trocado o forro de gesso e de madeira quadriculado, para o forro liso, após a instalação do novo forro será emassado e pintado com tinta acrílica na cor branca. Será retirado as luminárias existentes e recolocadas após a instalação do novo forro. Será retirada toda a divisória do banheiro, para a instalação de novos com fechaduras novas. Serão trocados os vasos sanitários. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor. Arrancamento das janelas existentes para colocação de revestimento e depois recoloca-las no mesmo lugar.

Banheiro masculino será feita a troca de todo o piso e revestimento do ambiente para a colocação de novos, tanto no piso como na parede será usado piso tipo placa esmaltada nas dimensões de 0,60 x 0,60m, será trocado o forro de gesso e de madeira quadriculado, para o forro liso, após a instalação do novo forro será emassado e pintado com tinta acrílica na cor branca. Será retirado as luminárias existentes e recolocadas após a instalação do novo forro. Será retirada toda a divisória do banheiro, para a instalação de novos com fechaduras novas. Serão trocados os vasos sanitários. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor. Arrancamento das janelas existentes para colocação de revestimento e depois recoloca-las no mesmo lugar. Será instalado nos banheiros exaustores para melhorar a circulação de ar.

A escada principal será feita a raspagem da tinta existente para a retirada do mofo existente e novamente emassada e pintada com tinta acrílica na cor branca.

Na antessala da escada de emergência, será retirada toda a tinta existente da parede e do teto para emassamento e pintura nova com tinta acrílica na cor branca. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor.

Na escada de emergência será elaborada a raspagem das paredes para emassamento e pintura acrílica na cor branca. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor.

No pavimento térreo:

Na copa será retirado todo o revestimento e piso existente para troca de novos, será colocado o piso tipo placa esmaltada nas dimensões de 0,60 x 0,60m, tanto para o piso como para o revestimento. Será trocado todo o forro existente para colocação de novo, após a colocação do forro o teto será emassado e pintado com tinta acrílica na cor branca. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor. Arrancamento das janelas existentes para colocação de revestimento e depois recoloca-las no mesmo lugar.

Banheiro feminino será feita a troca de todo o piso e revestimento do ambiente para a colocação de novos, tanto no piso como na parede será usado piso tipo placa esmaltada nas dimensões de 0,60 x 0,60m,  será trocado o forro de gesso e de madeira quadriculado, para o forro liso, após a instalação do novo forro será emassado e pintado com tinta acrílica na cor branca. Será retirado as luminárias existentes e recolocadas após a instalação do novo forro. Será retirada toda a divisória do banheiro, para a instalação de novos com fechaduras novas. Serão trocados os vasos sanitários. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor. Arrancamento das janelas existentes para colocação de revestimento e depois recoloca-las no mesmo lugar.

Banheiro masculino será feita a troca de todo o piso e revestimento do ambiente para a colocação de novos, tanto no piso como na parede será usado piso tipo placa esmaltada nas dimensões de 0,60 x 0,60m, será trocado o forro de gesso e de madeira quadriculado, para o forro liso, após a instalação do novo forro será emassado e pintado com tinta acrílica na cor branca. Será retirado as luminárias existentes e recolocadas após a instalação do novo forro. Será retirada toda a divisória do banheiro, para a instalação de novos com fechaduras novas. Serão trocados os vasos sanitários. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor. Arrancamento das janelas existentes para colocação de revestimento e depois recoloca-las no mesmo lugar. Será instalado nos banheiros exaustores para melhorar a circulação de ar.

A escada principal será feita a raspagem da tinta da parede existente para a retirada do mofo, após a retirada a parede será emassada e pintada com tinta acrílica na cor branca. O forro será trocado para colocação de um novo, após a colocação o teto será emassado e pintado na cor branca.

Na antessala da escada de emergência, será retirada toda a tinta existente da parede e do teto para emassamento e pintura nova com tinta acrílica na cor branca. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor.

Na escada de emergência será elaborada a raspagem das paredes para emassamento e pintura acrílica na cor branca. As portas serão lixadas e pintadas da mesma cor.

Na parte Externa:

Na parte externa da edificação onde localiza a subsecretaria da fazenda e o pavimento térreo será feito toda a raspagem das paredes para recebimento do novo emboço e impermeabilização, após a impermeabilização a parede será pintada com tinta acrílica premium para área externa.

Cobertura:

Na cobertura onde localiza a escada de emergência, será trocada toda a telha metálica existente, por estarem danificadas. Serão colocadas no local telhas metálicas novas para acabar com os vazamentos que acontece quando chove, prejudicando assim a escada de emergência.

Na parte onde ficam os condensadores de ar condicionado e a caixa d´água, será feito um levantamento de base em alvenaria para a colocação dos mesmos, fazendo com que esses aparelhos na hora da recolocação não perfurem a manta asfáltica que será instalada novamente, para que não haja mais infiltração. Sendo que essa base será também impermeabilizada com manta asfáltica para proteger ainda mais os ambientes abaixo dessa laje.

# FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.

A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU.

# DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

# INTRODUÇÃO

## Descrição da obra

A obra objeto do presente Memorial Descritivo é a Reforma do Mezanino da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, compreenderá os seguintes serviços:

    - Serviços preliminares;

    - Arrancamento / Remoções;

    - Cobertura;

    - Instalações Elétricas;

    - Aparelhos Sanitários;

    - Esquadrias;

    - Espelhos;

    - Revestimento de Paredes e Tetos;

    - Revestimento de Pisos;

    - Pintura;

    - Serviços Complementares.

## Disposições gerais

Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo.

Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do projeto.

A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado no CREA-RJ/CAU. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância das Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de obras.

O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa administração do canteiro.

Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pelo empreiteiro.

O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional residente e fiscalização.

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume

Tapume de vedação ou proteção executadas com chapa de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica a prova d’água.

Cerca protetora

Cerca protetora de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela.

Tela de polipropileno

Para proteção de fachada, amarrada em andaime.

Serão cumpridas, rigorosamente, as prescrições da Resolução do CREA/CAU

# DEMOLIÇÕES

## Demolição de piso  cerâmico

Serão demolidos os pisos cerâmicos da copa, banheiros masculino e feminino dos dois pavimentos, térreo e mezanino.

## Demolição de revestimento cerâmico/azulejos

Serão demolidos os revestimentos da copa, banheiro masculino e feminino dos dois pavimentos (térreo e mezanino).

## Remoção de forro de gesso

Será removido o forro da subsecretaria da fazenda, da copa, do banheiro masculino e feminino ( dos dois pavimentos, térreo e mezanino), da escada principal e da circulação.

## Carga manual de entulho

Todo o entulho resultante da demolição será enviado em caminhões basculantes, para o CTR de Barra Mansa.

# ARRANCAMENTOS/REMOÇÕES

## Remoção de aparelhos sanitários

Serão retirados “com ZELO” todos os vasos sanitários e suas respectivas caixas de descarga dos banheiros dos dois pavimentos, térreo e mezanino.

## Remoção de cobertura

Será removido todo o telhado metálico da escada de emergência. As peças puderem ser reaproveitadas deverão ser removidas “com ZELO”.

## Remoção de luminárias

Serão removidas para a instalação de forro.

## Carga manual de entulho

Todo material retirado que estiver em bom estado, será enviado para o depósito da PMBM/SUSESP para ser reaproveitado.

# ALVENARIA

## Alvenaria de tijolos cerâmicos

Assentamento:

Executada com lajotas cerâmicas furadas. As alvenarias obedecerão rigorosamente, as dimensões e alinhamentos definidos em planilha e no projeto arquitetônico.

Os tijolos serão bem molhados, antes do assentamento, para evitar absorção de água da argamassa. O assentamento será procedido, com a argamassa especificada na planilha orçamentária, em fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas serão de 10 mm, no máximo, e desencontradas verticalmente (amarração).

# COBERTURAS

## Gesso

Será instalado forro de gesso na área 211,68m². Subsecretaria da Fazenda, copa, banheiro masculino e feminino, escada principal, no pavimento térreo nos banheiros masculino e feminino e copa.

## Cobertura de telhas onduladas

Será refeita a área da cobertura utilizando telhas metálicas na escada de emergência.

Impermeabilização

A laje da copa, banheiros e escada de emergência será toda impermeabilizada com manta asfáltica. E as paredes externas serão também toda impermeabilizada. Na base onde será construída para a colocação de condensadores e caixa d’água também será impermeabilizada com manta asfáltica.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## Luminárias

As luminárias serão instaladas novamente no mesmo lugar onde estava antes.

# APARELHOS SANITÁRIOS

## Vaso sanitário

Nos banheiros serão instalados vasos acessíveis com caixa acoplada, sem abertura frontal e altura de 44cm.

## Barras de apoio

Serão em aço inoxidável AISI 304, tubo 1 ¼”, com medidas de 80cm.  No Sanitários acessíveis serão instalados barra de 50cm ao lado do lavatório.     Serão instaladas em locais indicados no Projeto de Arquitetura.

# ESQUADRIAS E FERRAGENS

## Arrancamento Janela

Será retirada as janelas  para a retirada de pastilhas antigas e colocação de novo revestimento, após a colocação do novo revestimento, irá instalar novamente a janela.

# REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

## Regularização de superfície

Será feita nos locais de retirada de revestimento de azulejo e piso.

## Revestimento de cerâmica

Serão revestidas com cerâmica as paredes dos sanitários masculino e feminino e copas (térreo e mezanino). O revestimento é piso tipo placa esmaltada nas dimensões de 0,60 x 0,60m.

## Forro de gesso

Serão trocados o gesso da subsecretária da fazenda, da circulação do mezanino, copas, banheiros masculino e feminino ( térreo e mezanino), escada principal.

# REVESTIMENTO DE PISOS

### Revestimento de piso cerâmico

Serão assentados nos banheiros masculino e feminino e copas (térreo e mezanino). Piso tipo placa esmaltada nas dimensões de 0,60 x 0,60m, tipo cimento queirmado, rejuntados na cor do piso com rejunte epóxi. PEI-3 ou 4.

# PINTURA

### Remoção de pintura

Serão removidas as pinturas das áreas que serão repintadas.

### Pintura interna

Pintura com tinta lavável, para interior, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento, cor branca.

### Tetos

Será aplicada tinta látex PVA, branca para todos os tetos, inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (cor a definir com a fiscalização).

Impermeabilização

Toda a parede externa será pintada com tinta impermeabilizante para evitar infiltrações.

### Pintura externa

Pintura com tinta acrílica fosca, classificação premium (nbr 15079), para exterior, cor a definir com a fiscalização, inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demãos de acabamento.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.   Deverá apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

Todos os espaços da obra serão varridos e limpos, pois os entulhos deverão ser removidos da obra pela Contratada, bem como as sobras de materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do terreno, também pela Contratada.

O destino final para os entulhos retirados, assim como do material reaproveitável retirado da obra serão definidos pela Contratante, CTR (Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos) para entulhos e depósito SUSESP para material reaproveitável.

O material reaproveitável retirado da obra deverá ser entregue no depósito da SUSESP, conforme item de planilha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A obra deverá ser devidamente sinalizada e protegida.

São de responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários ao perfeito andamento dos serviços.

É de responsabilidade da contratada a sinalização em torno dos trechos onde estiverem sendo executados serviços, evitando que possa haver qualquer acidente.

A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações, acrescidas da vistoria e liberação pela FISCALIZAÇÃO.

O empreiteiro manterá, na obra, diário de obra, cujo modelo será apresentado à fiscalização antes das anotações, para aprovação ou não do mesmo.  Nele, serão anotados diariamente, todos os serviços em execução, o pessoal empregado, o tempo ocorrido, o prazo contratual decorrido, as dúvidas de projeto e de condução da obra que o empreiteiro venha a ter, esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações diárias serão feitas em 02 (duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra e serão finalizadas pelas assinaturas do engenheiro/arquiteto residente e fiscalização.

Deverá ser mantido na obra, além do Diário, todos os Projetos e este Memorial Descritivo.

Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc., conforme o caso.

NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

Barra Mansa, 29 de setembro de 2020

Vitor Silva Duarte

ARQUITETO- MAT. 27389