2.0 – ESTRUTURA

Quantidades conforme planilhas anexas ao final

2.1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), ate 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.                                             46,55 m3

2.2 Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 20cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este .		                                                                 23,28 m³

2.3 Concreto armado, fck=30mpa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 30mpa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento, 7,24m2 de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022e 11.004.0035,83kg de aço ca-50,inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas.		                          40,58 m3

2.4 Pré-laje com painel treliçado, maciça, para vão de 4,10 a 5,20m, capeamento de 9cm de espessura, fck=25mpa,sobrecarga de 2,5 a 3,5kn/m2,inclusive armação negativa e positiva adicional. Fornecimento e assentamento.		                                                                 168,66	 m2

Barra Mansa, 22 de Abril de 2020

Patrick Suckow

Engenheiro