1.0 – Serviços preliminares

1.1	Placa de identificação de obra publica, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes d e madeira. Fornecimento e colocação	.                                     TOTAL: 6,00 M²

Total = 2m x 3m x 1 placa =6,00m²

1.2	Tapume de vedação ou proteção, executado c/chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, a prova d`agua, com 2,20x1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3¦ de 3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura ,com utilização 2 vezes.

TOTAL: 67,94 M²

Total 30,88m x 2,2m = 67,94m²

1.3	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões.                        TOTAL: 62,85‬ M²

29,78 x 1,50 = 44,67m²

2,00 x 2,00 = 4,00m²

1,85 x 2,00 = 3,70m²

1,50 x 1,20 x (4) = 7,20m²

0,80 x 0,80 x (2) = 1,28m²

0,50 x 1,00 x (2)= 1,00m²

1,00 x 1,00 =  1,00m²

1.4	Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.                                                                                                                    TOTAL: 32,32 M³

Total  102,843m²   +   23,73m²   +   21,27m²   +   6,09m²   +   6,24m²   +   4,50m²   +   11,01m²   +   1,28m²   +   11,7m²   +   6,27m²   +   20,55m² x ,15 = 32,32m³

1.5	Demolição manual de concreto armado estando as peças em posição especial sobre o terreno ou plano horizontal de trabalho.  (abrigo do compressor).                                                  TOTAL: 1,05 M³

Total 3m   x   0,50m   x   0,70m = 1,05m³

1.6	Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.

TOTAL: 20,00 UNIDADES

1.7	Arrancamento de aparelhos sanitários.                                                        TOTAL: 6,00 UNIDADES

1.8	Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura.                                                                                                                                        TOTAL: 6,60 M

Total 2,56m + 1,26m + 1,50m + 1,28m = 6,60m

1.9	Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas.            TOTAL: 31,00 UNIDADES

1.10	Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive empilhamento latera l dentro do canteiro de serviço (piso externo).

TOTAL: 121,04 M²

Total 57,80m² + 20,39m² + 27,77m² + 15,08m² = 121,04m²

1.11	Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional ,ondulada, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura .TOTAL: 103,08 M²

Total  9,95m x 7,91m + 13,25m x 1,50m + 1,50m x 1,50m + 1,50m x 1,50m = 103,08m²

3.0 – Revestimento: piso, teto e parede

3.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm, complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm, assentes com argamassa d e cimento e saibro, no traço 1:8,em paredes de meia vez(0,10m) de superfície corrida ,até 3,00m de altura e medida pela área real.	       TOTAL: 417,46M²

Total 17,76m² + 150,98m² + 23,62m² + 33,03mm² + 6,66m² + 2,61m² + 5,79m² + 5,79m² + 2,82m² + 32,55m² + 16,59m² + 12,33m² + 19,56m² + 4,80m² + 2,83m² + 8,37m² + 36,84m² + 14,67m² + 9,18m² + 6,66m² + 4,023m² = 417,46M²

3.2	Revestimento de paredes com cerâmica medindo em torno de 32x57cm, assente conforme item 13.025.0016.  Inclusive chapisco e emboço.                                                               TOTAL: 105,71 M²

Total 17,31‬m² + 17,31‬m² + 23,13m² + 23,13mm² + 14,52m² + 2,25m² + 2,15m² + 3,51m² + 2,40m² = 105,71m²

3.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af_06/2014	                                              TOTAL: 150,76 M²

COPA:  = 5,01m²

WC MASC FUNC = 2,72m²

WC FEM FUNC = 2,72m²

EXPURGO = 2,40m²

FARMÁRCIA = 5,49m²

CIRCULAÇÃO 2 = 10,24m²

SALA DE REUNIÃO = 6,60m²

ÁREA EXTERNA (COBERTA) = 3,25m²

CONSULTÓRIO 2 = 10,55m²

CONSULTÓRIO 1 = 9,39m²

DME = 2,63m²

DML = 2,63m²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 10,46m²

CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 7,08m²

BANHEIRO GINECOLOGIA = 1,94m²

PNE FEM = 4,63m²

PNE MASC = 4,63m²

SALA DE CURATIVO = 8,57m²

SALA DE VACINA = 9,39m²

CURCULAÇÃO 1 = 40,43m²

3.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014.                  		      TOTAL: 150,76M²

COPA:  = 5,01m²

WC MASC FUNC = 2,72m²

WC FEM FUNC = 2,72m²

EXPURGO = 2,40m²

FARMÁRCIA = 5,49m²

CIRCULAÇÃO 2 = 10,24m²

SALA DE REUNIÃO = 6,60m²

ÁREA EXTERNA (COBERTA) = 3,25m²

CONSULTÓRIO 2 = 10,55m²

CONSULTÓRIO 1 = 9,39m²

DME = 2,63m²

DML = 2,63m²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 10,46m²

CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 7,08m²

BANHEIRO GINECOLOGIA = 1,94m²

PNE FEM = 4,63m²

PNE MASC = 4,63m²

SALA DE CURATIVO = 8,57m²

SALA DE VACINA = 9,39m²

CURCULAÇÃO 1 = 40,43m²

3.5	Rodapé com ladrilho cerâmico, com 7,5 a 10cm de altura, assente conforme item 13.025.0016

TOTAL: 190,69M

COPA:  = 8,90m²

WC MASC FUNC = 5,80m²

WC FEM FUNC = 5,80m²

EXPURGO = 5,40m²

FARMÁRCIA = 9,53m²

CIRCULAÇÃO 2 = 12,99m²

SALA DE REUNIÃO = 9,84m²

ÁREA EXTERNA (COBERTA) = 4,27m²

CONSULTÓRIO 2 = 12,21m²

CONSULTÓRIO 1 = 11,56m²

DME = 5,73m²

DML = 5,73m²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 12,14m²

CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 10,91m²

BANHEIRO GINECOLOGIA = 4,90m²

PNE FEM = 7,71m²

PNE MASC = 7,71m²

SALA DE CURATIVO = 10,91m²

SALA DE VACINA = 11,56m²

CURCULAÇÃO 1 = 27,09m²

3.6	Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional, (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades especificas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010.

TOTAL: 21,55 M²

Total  1,47m x 14,66m = 21,55M²

3.7	Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta, (ladrilho hidráulico) para pessoas com necessidades especificas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010.

TOTAL: 7,33 M²

Total  0,50m x 14,66m = 7,33M²

3.8	Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 15cm, exclusive argamassa e rejuntamento.                                                                                       TOTAL: 18,40 M

Total ,70 x (1) + ,80 x (7) +,90 (9) + 1,00 x (2) +2,00 (1) = 18,40m

3.9	Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco.

TOTAL: 15,00 M

Total ,90 x (8) + 1,50 x (7) + 1,10 (2) = 15,00m

3.10	Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina, no traço 1:2:2, com espessura de 2,5cm, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3:3.

TOTAL: 931,65 M²

COPA:  = 31,59m²

EXPURGO = 18,51‬m²

FARMÁRCIA = 33,78m²

CIRCULAÇÃO 2 = 55,56m²

SALA DE REUNIÃO = 35,04‬m²

ÁREA EXTERNA (COBERTA) = 16,96m²

CONSULTÓRIO 2 = 46,16m²

CONSULTÓRIO 1 = 43,08‬m²

DME = 20,48m²

DML = 20,48m²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 45,89‬m²

CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 40,5‬0m²

SALA DE CURATIVO = 40,34m²

SALA DE VACINA = 42,08‬m²

CURCULAÇÃO 1 = 99,32m²

ÁREA EXTERNA E MUROS: 75,89m² + 185,53m² + 80,46m²

3.11	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_05/2017_p.               TOTAL: 16,64 M²

WC MASC FUNC = 2,72m²

WC FEM FUNC = 2,72m²

BANHEIRO GINECOLOGIA = 1,94m²

PNE FEM = 4,63m²

PNE MASC = 4,63m²

3.12	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016.                       TOTAL: 35,19 M²

Total 19,02m² + 16,17m² = 121,04m²

4.0 – Instalações hidro-sanitárias - não utilizar produtos fabricados com material reciclado

4.1	Lavatório de louca branca, tipo médio luxo, com ladrão, com medidas em torno de 47x35cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1x1.1/4, torneira depressão 1193 de 1/2 e válvula de escoamento 1603.rabicho em pvc. Fornecimento.

TOTAL: 5,00 UNIDADES

4.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013.                                                                                               TOTAL: 2,00 UNIDADES

4.3	Vaso sanitário de louca branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades especificas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. Fornecimento.

TOTAL: 2,00 UNIDADES

4.4	Vaso sanitário de louca branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saída de 1/2",bolsa de ligação e acessórios de fixação, fornecimento.

TOTAL: 2,00 UNIDADES

4.5	Instalação e assentamento vaso sanitário individual com caixa acoplada (exclusive estes), pavimento elevado, compreendendo: instalação hidráulica c/2,00m tubo de pvc 25mm,c/conexões, até a caixa acoplada, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de p vc 100mm aos tubos de queda e ventilação, inclusive conexões, exclusive os tubos de queda e ventilação.                                                                                                            TOTAL: 5,00 UNIDADES

4.6	Duchinha manual, com registro de pressão 1/2 cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação. Fornecimento.              TOTAL: 3,00 UNIDADES

4.7	Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões.

TOTAL: 3,00 UNIDADES

4.8	Colocação de reservatório de fibra de vidro de 1000 litros, inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, inclusive fornecimento do reservatório, tampa de vedação com escotilha e fixadores.                       TOTAL: 3,00 UNIDADES

4.9	Torneira de boia, em bronze, de pressão, de 3/4. Fornecimento e colocação.

TOTAL: 3,00 UNIDADES

4.10	Tubo de pvc rígido de 60mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                               TOTAL: 7,00 M

Total 3,37m + 1,21m + 1,21m + 1,21m = 7,00m

4.11	Tubo de pvc rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                               TOTAL: 8,00 M

Total 5,00m + 3,00m = 8,00m

4.12	Tubo de pvc rígido de 25mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                         TOTAL: 187,8‬0M

Total 30,38m + 12,97m + 16,66m + 9,07m + 8,05m + 9,79‬m + 10,74m + 16,24m + 16,61m + 18,75m + 12,24m + 25,3‬0m + 1,00m = 187,8‬0m

4.13	Tubo de pvc rígido de 20mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                            TOTAL: 28,50 M

Total 4,00m + 4,00m + 3,00m + 3,00m + 2,00m + 2,00‬m + 5,50m + 1,50m + 1,00m + 1,50m + 1,00m = 28,50m

4.14	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2". Fornecimento e colocação.

TOTAL: 3,00 UNIDADES

4.15	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1.1/4”. Fornecimento e colocação.

TOTAL: 3,00 UNIDADES

4.16	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1”. Fornecimento e colocação

TOTAL: 12,00 UNIDADES

4.17	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4.fornecimento e colocação.

TOTAL: 4,00 UNIDADES

4.18	Tubo de pvc rígido de 150mm, soldável inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	                                    TOTAL: 17,00 M

Total 2,85m + 11,75m + 2,40m = 17,00m

4.19	Tubo de pvc rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                             TOTAL: 65,00 M

Total 38,78m + 22,13m + 4,09m = 65,00m

4.20	Tubo para ventilação em pvc de 75mm, inclusive conexões. Fornecimento e assentamento.                                                                                                                                             TOTAL: 25,00 M

Total 10,5‬0m + 10,31m + 4,19m = 25,00m

4.21	Tubo de pvc rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                             TOTAL: 18,00 M

Total 3,05m + 3,54m + 4,46m + 3,51m + 2,92m = 18,00m

4.22	Tubo de pvc rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento                                              TOTAL: 48,00 M

Total 17,18‬m + 5,60m + 10,52m + 7,17m + 3,24m + 4,29m = 48,00m

4.23	Ralo sifonado pvc rígido (150x185)x75mm,em pavimento térreo, com saída de 75mm,grelha redonda e porta-grelha, compreendendo :3,00m de tubo de pvc de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação. Fornecimento e instalação.                                          TOTAL: 4,00 UNIDADES

4.24	Caixa de gordura simples cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 40cm e profundidade total de 60cm, inclusive tampa de concreto. Fornecimento e colocação. TOTAL: 1,00 UNIDADE

4.25	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto (10x20x40cm), em paredes de meia vez (0,10m), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15mpa, com espessura de 10cm medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m.                                                                           TOTAL: 4,00 UNIDADES

4.26	Caixa ralo de alvenaria de blocos de concreto (10x20x40cm), em paredes de meia vez (0,10m), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive grelha medindo 0,50 x 0,50 x 0,50m                          TOTAL: 4,00 UNIDADES

4.27	Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado. Fornecimento e colocação.

TOTAL: 5,00 UNIDADES

4.28	Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado. Fornecimento e colocação.

TOTAL: 10,00 UNIDADES

4.29	Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocação (expurgo, vacina, copa e consultório odontologia).

TOTAL: 5,21 M²

Total 0,90‬m² + 1,53m² + 2,00m² + 0,78m² = 5,21m2

4.30	Cuba de aço inoxidável de 500x400x200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2"x1.1/ 2", exclusive torneira. Fornecimento e colocação (expurgo, vacina, copa e consultório odontologia).                                      TOTAL: 4,00 UNIDADES

4.31	Torneira para pia, com arejador, 1157 de 1/2"x21cm aproximadamente, em metal cromado. Fornecimento.                                                                                                     TOTAL: 4,00 UNIDADES

4.32	Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 80cm,para pessoas com necessidades especificas. Fornecimento e colocação.                                                                                 TOTAL: 6,00 UNIDADE

4.33	Barra de apoio para lavatório de centro, em aço inoxidável aisi 304, tubo de 1.1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, medindo 60x40cm,para pessoas com necessidades especificas. Fornecimento e colocação.                                 TOTAL: 2,00 UNIDADES

4.34	Banca seca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocação.       TOTAL: 1,38 M²

Total 0,60m x 1,80m + 1,00m x 0,30m  = 1,38m²

4.35	Banca de aço inox (1,60 x 0,60m) com cuba aço inox (50x40x30cm), pés e prateleira inferior também em aço inox, sifão.                                                                                TOTAL: 1,00 UNIDADE

5.0	 instalações elétricas - não utilizar produtos fabricados com material reciclado

5.1	Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",12,00m de fio 2,5m m2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.            Total: 10,00 unidades

5.2	Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Total: 11,00 unidades

5.3	Instalação de um conjunto de 3 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 6 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4", 50,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Total: 1,00 unidade

5.4	Instalação de um conjunto de 4 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 7 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4", 50,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Total: 2,00 unidades

5.5	Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",18,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir,2p+t,10ª, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria (ar condicionado).                                                                                                      Total: 19,00 unidades

5.6	Instalação de um conjunto de 2 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 3 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",2 7,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Total: 6,00 unidades

5.7	Instalação de um conjunto de 3 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 4 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",3 7,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomadas de embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Total: 9,00 unidades

5.8	Instalação de um conjunto de 4 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 5 varas de eletroduto de pvc rigido de 3/4",4 5,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomadas de embutir 2p+t,10a, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Total: 3,00 unidades

5.9	Instalação e assentamento de chuveiro elétrico (inclusive fornecimento chuveiro elétrico, em plástico, de 110/220v.e registro), compreendendo 5,00m de tubo de pvc de 25mm, ralo seco de pvc de 100mm com grelha,2,00mde tubo de pvc de 40mm,30,00m de fio 4mm 2,6,00m de eletroduto de pvc diâmetro de 3/4" e conexões. (sala de curativo).                                           Total: 4,00 unidades

5.10	Instalação de ponto de forca até 2cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",20,00m de fio 2,5mm2,caix as e conexões.	                                               Total: 8,00 unidades

5.11	Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo:  5 varas de eletroduto de 3/4”, conexões e caixas,15m de cabo telefônico tipo cci (para instalações internas secundárias) para 2 pares.                                                                                                                      Total: 2,00 unidades

5.12	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada led tubular de 2 x 18w. Fornecimento e colocação.                         Total: 37,00 unidade

5.13	Arandela tipo "meia-lua”, vidro acetinado, cor branca, inclusive lâmpada led, 9w.fornecimento e colocação.                                                                                                            Total: 6,00 unidades

5.14	Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30ax250v.fornecimento e colocação.

Total: 10,00 m

5.15	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50ax250v.fornecimento e colocação.

Total: 21,00 unidades

5.16	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50ax250v.fornecimento e colocação.

Total: 9,00 unidades

5.17	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100ax250v.fornecimento e colocação.

Total: 1,00 unidade

5.18	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação.

Total: 1,00 unidade

5.19	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.

Total: 1,00 unidade

5.20	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 24 disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.                                        Total: 1,00 unidade

5.21	Entrada de energia individual Padrão light, medição direta, rede subterrânea, demanda entre 8,0 e 23,3kva, inclusive caixa seccionadora (cs100) e caixa transparente para medição (ctm),caixa de disjuntor polifásico (ctp)e caixa de disjuntor trifásico (cdj3)e demais materiais necessários, exclusive disjuntor e fios de entrada e saída.                                                                          Total: 1,00 unidade

5.22	Haste para aterramento, de cobre de 5/8(16mm), com 3,00m de comprimento. Fornecimento e colocação.                                                                                                                Total: 1,00 unidade

5.23	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16mm2,450/ 750v.fornecimento e colocação.     		Total: 20,00 m

5.24	Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 2",inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.                                  		Total: 5,00 m

5.25	Caixa de passagem n§1 para telefone, conforme especificação da Telebrás, nas dimensões de 10x10x5cm.fornecimento e colocação.                                    		            Total: 2,00 unidades

5.26	Interruptor three-way de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. Fornecimento e colocação.                                                                                       		Total: 6,00 unidades

6 – Esquadrias - as de aço deverão ter certificado iso-9000

6.1	Porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3,5cm folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alisares de 5x2cm, exclusive ferragens. Fornecimento e colocação. Total: 7,00 unidades

6.2	Porta de madeira de lei em compensado de 70x210x3,5cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alisares de 5x2cm, exclusive ferragens. Fornecimento e colocação.  Total: 1,00 unidade

6.3	Porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3,5cm folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alisares de 5x2cm, exclusive ferragens. Fornecimento e colocação. Total: 9,00 unidades

6.4	Porta de alumínio adonisado ao natural, em 2 folhas de abrir, tendo 1 contrapinazio dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis serie 25, exclusive fechadura. Fornecimento e colocação. Total: 6,30 m²

6.5	Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das peças:-fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latão, acabamento cromado;-espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular em latão, acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado, exclusive dobradiças.                                                                                                Total: 1,00 unidade

6.6	Vidro temperado incolor,10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, inclusive ferragens. Fornecimento e colocação.                                                                                                Total: 4,20 m²

Total 1,00  x  2,10m (2) = 4,20m²

6.7	Ferragens p/portas de madeira,1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornec. s/coloc.,de:-fechadura tipo gorge, trinco reversível, em latão, acabamento cromado;-entrada e roseta circulares, latão laminado, acabamento cromado ;-maçaneta tipo alavanca, em latão, acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galvanizado 3"x2.1/2",com pino e bolas de ferro.                                                                                                                         Total: 15,00 unidades

6.8	Ferragens portas mad.1 folha, abrir, p/banheiro, constando forn. s/coloc.de:-fechadura tip. tranqueta, trinco reversível, latão ,acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, latão, acabamento cromado; -tranqueta trinco acoplado, circular, latão laminado, acabamento cromado;-entrada circular, latão, acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galv.3"x2.1/2",pino e bolas de latão.                                                                    Total: 5,00 unidades

6.9	Janela basculante de alumínio adonisado ao natural, com 2 ordens sendo a inferior fixa, em perfis serie 28.fornecimento e colocação. (1,50x0,50m) total: 1,00 unidade

6.10	Janela de alumínio adonisado ao natural fosco, tipo maxim-ar, em perfis serie 28,com 90cm de altura, em 4 módulos, com parte inferior fixa, conforme projeto n§6007/emop. Fornecimento e colocação. (0,90x0,90m)                                                                                     Total: 8,00 unidades

6.11	Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, duas folhas de correr e bandeira de 0,50m de altura com painéis basculantes, em perfis série 28. Fornecimento e colocação (1,20x1,50m).

Total: 6,00 unidades

7 – Pintura

7.1	Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (nbr 15079),para interior e exterior, branca ou colorida (verde), sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento). (Interna) Total: 569,29m²

COPA:  = 31,59m²

EXPURGO = 18,51‬m²

FARMÁRCIA = 33,78m²

CIRCULAÇÃO 2 = 55,56m²

SALA DE REUNIÃO = 35,04‬m²

ÁREA EXTERNA (COBERTA) = 16,96m²

CONSULTÓRIO 2 = 46,16m²

CONSULTÓRIO 1 = 43,08‬m²

DME = 20,48m²

DML = 20,48m²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 45,89‬m²

CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 40,5‬0m²

SALA DE CURATIVO = 40,34m²

SALA DE VACINA = 42,08‬m²

CURCULAÇÃO 1 = 99,32m²

7.2	Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com tinta sintética alquídica de uso geral, sobre superfície preparada, conforme item 17.017.100 ( preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, duas demãos de massa corrida, novo lixamento e uma demão de fundo sintético nivelador), inclusive este preparo, inclusive lixamento, corrida de mais uma demão de massa e duas demãos de acabamento.                                                                                                Total: 103,32‬ m²

0,70 x 2,10 x 3 x 1 = 4,41m²

0,80 x 2,10 x 3 x 7 = 35,28m²

0,90 x 2,10 x 3 x 9 = 51,03m²

1,00 X 2,10 X 3 x 2 = 12,60 m²

7.3	Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, nas condicoes do item 17.017.0320 e na cor existente total: 16,07m² (portões, grades e porta principal)

Grades: 17,75m x 0,50m = 8,87m²

Portão: 2,00m x 1,50m = 3,00m²

Porta Principal: 2,00m x 2,10m = 4,20m²

7.4	Pintura interna com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, acabamento de alta classe sobre superfície preparada conforme o item 17.017.0010 (preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual) inclusive este preparo, inclusive lixamento, duas demãos de massa corrida e três de acabamento (BARRADO)

Total: 227,77 m²

COPA:  = 13,29‬m²

EXPURGO = 8,05‬m²

FARMÁRCIA = 14,14m²

CIRCULAÇÃO 2 = 22,66m²

SALA DE REUNIÃO = 14,22‬m²

ÁREA EXTERNA (COBERTA) = 6,85m²

CONSULTÓRIO 2 = 17,80m²

CONSULTÓRIO 1 = 16,84m²

DME = 8,92m²

DML = 8,92m²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 17,71‬m²

CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO = 16,71‬m²

SALA DE CURATIVO = 15,88m²

SALA DE VACINA = 16,34‬m²

CURCULAÇÃO 1 = 29,44m²

7.5	Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (nbr 15079), para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento (externa).                                                                              Total: 341,88m²

TOTAL: 68,78m² + 185,53m² = 341,88m²

7.6	Pintura interna ou externa com tinta impermeável em cores para aplicação sobre concreto, tijolos, pedras ou argamassa de superfície porosa, em duas demãos, usando agua como diluente (muro). Total: 87,57 m²

TOTAL: 34,32m² + 53,25m² = 87,57m²

7.7	aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios, transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem mxmes. Total: 20,00 m x mês

Total 22,00 m x  1 mes  =  20,00m x mês

7.8	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão(vide item 04.021.0010) m2xkm.

Total: 500,00 m² x km

Total 20,00m x  2,5m/h x 10km=  500,00 m² x km

7.9	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

Total: 50,00 m²

Total 20,00m x  2,5m/h =  50,00 m²

7.10	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta. Total: 50,00 m²

Total 20,00m x  2,5m/h =  50,00 m²

7.11	Plataforma ou passarela de madeira de 1¦, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008).

Total:

Total 20,00m x  ,90m =  18,00m²

7.12	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). Total: 18,00m²

Total 20,00m x  ,90m =  18,00m²

8 – cobertura e impermeabilização

8.1	Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3"x3" e 3"x4.1/2",em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. Fornecimento e colocação.

Total: 170,38m²

Total 62,74m² + 71,64m² + 36.00m² = 170,38m²

8.2	Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (crfs), com espessura de 8mm,exclusive madeiramento. Fornecimento e colocação.

Total: 170,38m²

Total 62,74m² + 71,64m² + 36.00m² = 170,38m²

8.3	Cumeeira normal de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (crfs), para telhas onduladas de 1,10m de largura e espessura de 5,6 e 8mm, inclusive acessórios de fixação e vedação. Fornecimento e colocação.                     Total: 11,00 m

8.4	Impermeabilização área exposta, c/emulsão acrílica pura (não estirenada),c/teor de sólidos acima 60% aplicados em quatro ou mais demãos até atingir o consumo 2kg/m2 e reforço c/ tela de poliester malha 2x2mm,sobre duas ou demais demãos de cimento polimérico, até atingir consumo 2,0kg/m2.   Total: 170,38m ²

Total 62,74m² + 71,64m² + 36.00m² = 170,38m²

9.0 – transporte e entullho

9.1	Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba (o período de permanência da caçamba na obra é de até 48 horas

Total: 20,00 unidades

9.2	Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de um servente para cada peça: vergalhões, vigas de madeira, caixas e meios-fios, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t,inclusive o tempo de carga, descarga e manobra.

Total: 54,00 t

Total 9t x 6 = 54,00t

9.3	Transporte comercial com caminhão carroceria 9t, rodovia pavimentada . Dmt= 12,5km - parque da cidade.  Total: 450,00 txkm

Total 54t  x 12,5 km = 675,00 t x km

Barra Mansa, 22 de Abril de 2020

Mariana Teixeira Sant’Ana

Arquiteta e Urbanista