MEMORIAL DESCRITIVO DO PSF – Unidade de Saúde - Vila Maria

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – VILA MARIA - BARRA MANSA - RJ

SMPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ARQUITETO VITOR SILVA DUARTE MATRÍCULA: 27389

Conteúdo

DEFINIÇÕES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------06

MEMORIAL DESCRITIVO------------------------------------------------------------------------------------------------06

ESPECIFICAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------------------------------08

JUSTIFICATIVA DO PROJETO-------------------------------------------------------------------------------------------08

FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA----------------------------------------------------------------------------------------11

DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------------------------11

INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

DESCRIÇÃO DA OBRA----------------------------------------------------------------------------------------------------12

DISPOSIÇÕES GERAIS----------------------------------------------------------------------------------------------------12

1. SERVIÇOS PRELIMINARES--------------------------------------------------------------------------------------------13

PLACA DE OBRA----------------------------------------------------------------------------------------------------------13

BARRACÃO DE OBRA----------------------------------------------------------------------------------------------------13

TAPUME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

BANHEIRO QUIMICO---------------------------------------------------------------------------------------------------13

2. TRABALHOS EM TERRA---------------------------------------------------------------------------------------------13

ESCAVAÇÃO MANUAL-------------------------------------------------------------------------------------------------14

3. DEMOLIÇÕES---------------------------------------------------------------------------------------------------------14

DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE-------------------------------------------------------------------------------------14

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE GRANILITE-----------------------------------------------------------------------------14

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS EM PVC--------------------------------------------------------------------14

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA------------------------------------------------------------------------------------------14

DEMOLIÇÃO DE VERGAS DE CONCRETO----------------------------------------------------------------------------14

DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO/ AZULEJOS------------------------------------------------------------14

REMOÇÃO DO PISO DA CALÇADA-----------------------------------------------------------------------------------15

REMOÇÃO DO FORRO DE GESSO-------------------------------------------------------------------------------------------15

REMOÇÃO DE TELHAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------15

CARGA MANUAL DE ENTULHO---------------------------------------------------------------------------------------------15

4. ARRANCAMENTOS / REMOÇÃO-----------------------------------------------------------------------------------------15

REMOÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS-----------------------------------------------------------------------------------15

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS----------------------------------------------------------------------------------------15

REMOÇÃO DE PORTAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------16

REMOÇÃO DE COERTURA---------------------------------------------------------------------------------------------------16

REMOÇÃO D INTERRUPTORES----------------------------------------------------------------------------------------------16

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS-------------------------------------------------------------------------------------------------16

REMOÇÃO DO QUADRO DE EMBUTIR-------------------------------------------------------------------------------------16

CARGA MANUAL DE ENTULHO---------------------------------------------------------------------------------------------16

5. ABRIGO PARA COMPRESSOR--------------------------------------------------------------------------------------------17

6. ALVENARIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS--------------------------------------------------------------------------------------17

VERGAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

VERGAS DE CONCRETO------------------------------------------------------------------------------------------------------17

7. COBERTURA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

MADEIRAMENTO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS-------------------------------------------------------------------------------------18

RUFO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

CALHA CENTRAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

IMPERMEABILIZAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------------------18

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-------------------------------------------------------------------------------------------------19

ESPECIFICAÇÕES GERAIS----------------------------------------------------------------------------------------------------19

LUMINÁRIAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

9. APARELHOS SANITÁRIOS---------------------------------------------------------------------------------------------------20

PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO------------------------------------------------------------------------------------------------20

PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO--------------------------------------------------------------------------------------------20

VASO SANITÁRIO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

BARRAS DE APOIO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA------------------------------------------------------------------------------------------------22

TORNEIRA DE MESA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

BANCADA EM GRANITO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22

DUCHA HIGIÊNICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

10. ESQUADRIAS E FERRAGENS------------------------------------------------------------------------------------------------22

PORTA DE ALUMINIO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

PORTA DE MADEIRA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

PORTÃO DE FERRO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

PORTA DE VIDRO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

JANELA DE VIDRO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

ARRANCAMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA--------------------------------------------------------------------------------23

11. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS------------------------------------------------------------------------------------24

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE----------------------------------------------------------------------------------------------- -24

REVESTIMENTO DE AZULEJO-----------------------------------------------------------------------------------------------------24

FORRO DE GESSO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24

12. MURO DA FRENTE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24

13. REVESTIMENTO DE PISOS--------------------------------------------------------------------------------------------------24

CONTRAPISO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO---------------------------------------------------------------------------------------------25

REVESTIMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL-----------------------------------------------------------------------------------25

DIRECIONAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA-------------------------------------------------------------------------------------25

14. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS------------------------------------------------------------------------------------------25

RODAPÉ DE GRANITO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

SOLEIRA EM GRANITO 15CM E 25CM--------------------------------------------------------------------------------------------25

PEITORIL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

16. PINTURA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

REMOÇÃO DE PINTURA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

PINTURA INTERNA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

TETOS E FORROS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

PINTURA EXTERNA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

PINTURA SOBRE FERRO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES--------------------------------------------------------------------------------------------27

DEFINIÇÕES

## MEMORIAL DESCRITIVO

###### REFORMA DO PSF VILA MARIA

Figura 1                                                                                 Figura 2

Figura 3                                                                                 Figura 4

Figura 5                                                                                                   Figura 6

MARÇO/2020

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MARIA II

LOCAL: Rua Orestes Vieira Fonseca – Bairro Vila Maria - Barra Mansa - RJ.

# ESPECIFICAÇÕES

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O PROJETO CONTEMPLA A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MARIA, COM ACRÉSCIMO DE ÁREA NA EDIFICAÇÃO.   SERÁ FEITA A REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS E A TROCA DE ITENS COMO: TODO O PISO INTERNO, PORTAS, BANCADAS, APARELHOS SANITÁRIOS E TELHADO. ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA MELHORAR A ACESSIBILIDADE.

ESTA REFORMA VISA MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE E COM ISSO O DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO.

NA ÁREA EXTERNA IRÁ INSTALAR GRADE METÁLICA E PORTÃO EM GRADE METÁLICA COM PINTURA NA COR BRANCA, O PORTÃO TERÁ UMA ABERTURA DE 1,60M PARA FÁCIL ACESSO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. NO PISO SERÁ INSTALADO O CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M, AS PAREDES E TETOS SERÃO EMASSADAS E  PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM. SERÁ INSTALADO RODAPÉ EM GRANITO 0,08M DE ALTURA. OS MUROS EXTERNOS IRÃO SER EMASSADOS E PINTADOS COM A TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA ÁREAS EXTERNAS.

A SALA DE ESPERA TERÁ PORTAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM ABERTURA DE 1,60 X 2,10M PARA FÁCIL ACESSO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. SOLEIRA EM GRANITO. O PISO SERÁ INSTALADO O CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M. SERÁ INSTALADO RODAPÉ EM GRANITO 0,08M DE ALTURA. AS PAREDES E TETO SERÃO EMASSADOS E  PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM SERÃO INTALADAS  JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS UMA 2,24 X 0,50M E OUTRA COM 2,22 X 0,50M PARA CIRCULAÇÃO DE VENTO E ILUMINAÇÃO NATURAL PEITORIL EM GRANITO.

A RECEPEÇÃO SERÁ DEFINIDA COM UM BALCÃO EM GRANITO EM DUAS ALTURAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES E TAMBÉM MESA DE TRABALHO. O PISO SERÁ O MESMO DA SALA DE ESPERA O CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M E RODAPÉ EM GRANITO 0,08M DE ALTURA. A PAREDE ATRÁS DO BALCÃO E O TETO SERÁ EMASSADA E TERÁ PINTURA ACRÍLICA.

OS BANHEIROS DE PACIENTES TERÃO ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. O PISO SERÁ O CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M, AS PAREDES SERÃO REVESTIDAS COM A CERÂMICA 0,15 X 0,30 M DO PISO AO TETO. O TETO SERÁ EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. AS JANELAS SERÃO DE ALUMINIO 0,90 X 0,90M, PEITORIL EM GRANITO. PORTAS MEDINDO 0,90 X 2,10M E ALIZARES DE MADEIRA PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PVA. SERÁ INSTALADO BARRA DE APOIO PARA A SEGURANÇA DOS PACIENTES. OS VASOS SANITÁRIOS  E PIAS ESTARÃO NO PADRÃO DE ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, SOLEIRAS EM GRANITO.

A CIRCULAÇÃO DE PACIENTES PARA ANTENDIMENTO TERÁ O PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M E RODAPÉ EM GRANITO 0,08M DE ALTURA. AS PAREDES E O TETO SERÃO EMASSADOS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA. SERÁ INSTALADA JANELA DE ALUMÍNIO 0,90 X 0,90M PARA CIRCULÇÃO DE VENTO E ILUMINAÇÃO NATURAL. PEITORIL EM GRANITO.

A SALA DE CURATIVOS TERÁ O PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M E RODAPÉ EM GRANITO 0,08M DE ALTURA. AS PAREDES E TETO SERÃO EMASSADOS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA. SERÁ INSTALADA JANELA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20M PARA CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL. PEITORIL EM GRANITO. PORTA E ALIZARES DE MADEIRA PINTADOS COM TNTA ACRÍLICA PVA COM MEDIDAS DE 0,90 X 2,10M. SOLEIRA EM GRANITO. TERÁ UMA BANCADA DE GRANITO COM BACIA E PIA EM INOX PARA LIMPEZA DE MATERIAIS. SERÁ INSTALADO NA BANCADA, RODA MÃO EM GRANITO EM TODA EXTREMIDADE COM ALTURA DE 0,10M. AO LADO TERÁ UM LOCAL RESERVADO REVESTIDO EM CERÂMICA 0,15 X 0,15M PARA LIMPEZA DE PACIENTES COM FERIMENTOS MAIS GRAVES.

A SALA DE VACINA TERÁ O PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M E RODAPÉ EM GRANITO 0,08M DE ALTURA. AS PAREDES E TETO SERÃO EMASSADOS E PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA. SERÁ INSTALADA JANELA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20M PARA CIRCULAÇAO E ILUMINAÇÃO NATURAL. PEITORIL EM GRANITO. AS PORTAS MEDINDO 0,90 X 2,10M E ALIZARES SERÃO DE MADEIRA E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PVA, SOLEIRA EM GRANITO.

CONSULTÓRIO DE ONDONTOLOGIA SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M E RODAPÉ EM GRANITO 0,08M DE ALTURA. BANACADA EM GRANITO COM PIA E TORNEIRA EM INOX, RODA MÃO EM TODA A EXTREMIDADE DA BANCADA 0,10M. PAREDE E TETO EMASSADO E PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA. SERÁ INSTALADA JANELA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20M PARA CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL. PEITORIL EM GRANITO. PORTAS MEDINDO 0,90 X 2,10M E ALIZARES SERÃO DE MADEIRA E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PVA, SOLEIRA EM GRANITO. NO LADO EXTERNO UMA CASA DE 1,00 X 1,00 X 1,00M PARA COLOCAÇÃO DO COMPRESSOR QUE SERÁ EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA. UMA PORTA TIPO METÁLICA TIPO VENEZIANA PARA LADO EXTERNO.

CONSULTÓRIO SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M E RODAPÉ EM GRANITO 0,08M DE ALTURA. BANCADA EM GRANITO COM PIA E TORNERA EM INOX, RODA MÃO EM TODA A EXTREMIDADE DA BANCADA 0,10M DE ALTURA. PAREDE E TETO EMASSADO E PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA. SERÃO INSTALADAS DUAS JANELAS DE ALUMÍNIO MEDINDO 0,60 X 1,20M E 0,90 X 1,20M PARA CIRCULÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL. PEITORIL EM GRANITO NAS DUAS JANELAS. PORTA MEDINDO 0,90 X 2,10M E ALIZARES PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PVA. SOLEIRA EM GRANITO.

SALA DE REUNIÃO SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M E RODAPÉ EM GRANITO 0,08 DE ALTURA. PAREDE E TETO EMASSADO E PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA. SERÁ INSTALADO JANELA DE ALUMÍNIO DE 1,50 X 1,20M PARA CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL. PEITRIL EM GRANITO. PORTA MEDINDO 0,90 X 2,10M E ALIZARES DE MADEIRA PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PVA. SOLEIRA EM GRANITO.

CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO SERÁ INSATALADO PISO CERÂMICO 0,60 X 0,60M COM RODAPÉ EM GRANITO 0,08M. PAREDE E TETO EMASSADOS E PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA. JANELAS EM ALUMÍNIO 1,50 X 1,20 PARA CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL COM PEITORIL EM GRANITO. PORTA MEDINDO 0,90 X 2,10M E ALIZARES EM MADEIRA PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PVA. SOLEIRA EM GRANITO. BANCADA EM GRANITO COM PIA E TORNEIRA EM INOX, RODA MÃO EM GRANITO SERÁ INSTALADO EM TODA A EXTREMIDADE DA BANCADA COM ALTURA DE 0,10M.

BANHEIRO GINECOLÓGICO SERÁ INSATALADO O PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M. PAREDE TODA REVESTIDA COM CERÂMICA 0,15 X 0,30M DO PISO AO TETO. TETO SERÁ EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA.  JANELA DE ALUMINIO 0,90 X 0,90M PARA CIRCULÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL COM PEITORIL EM GRANITO. PORTA 0,80 X 2,10M E ALIZARES DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ACRÍLICA PVA. SOLEIRA EM GRANITO. OS VASOS SANITÁRIOS  E PIAS ESTARÃO NO PADRÃO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES.

FARMÁCIA SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M. RODAPÉ EM GRANITO 0,08M. PAREDE E TETO EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. JANELAS EM ALUMÍNIO 0,90 X 0,90M PARA CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATRUAL, PEITORIL EM GRANITO. PORTA 0,80 X 2,10M E ALIZARES EM MADEIRA PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PVA. SOLEIRA EM GRANITO.

COPA SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M COM SOLEIRA EM GRANITO E RODAPÉ EM GRANITO COM ALTURA DE 0,08M. A PAREDE ONDE SERÁ INSTALADA A BANCADA DE GRANITO E A COLACAÇÃO DE GELADEIRA, ELA SERÁ REVESTIDA COM CERÂMICA 0,15 X 0,30M E O RESTANTE DAS PAREDES SERÁ EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. O TETO SERÁ EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. SERÁ INSATALADO BANACADA EM GRANITO COM PIA E TORNEIRA EM INOX, RODA MÃO EM TODA A EXTREMIDADE DA BANCADA 0,10M. PORTA MEDIDINDO 0,80 X 2,10M E ALIZARES EM MADEIRA PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PVA. JANELA SERÁ DE ALUMÍNIO 1,50 X 1,20M, PEITORIL EM GRANITO.

WC BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 0,60 X 0,60M. PAREDE TODA REVESTIDA COM CERÂMICA 0,15 X 0,30M DO PISO AO TETO. O TETO SERÁ EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. JANELA DE ALUMÍNIO 0,90 X 0,90M PARA CIRCULAÇÃO E ILUMNAÇÃO NATURAL. PEITORIL EM GRANITO. PORTA 0,80 X 2,10M E ALIZARES EM MADEIRA PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PVA. SOLEIRA EM GRANITO. OS  SANITÁRIOS  E PIAS ESTARÃO NO PADRÃO DE ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS.

DME SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 DE 0,60 X 0,60M. PAREDE TODA REVESTIDA COM CERÂMICA 0,15 X 0,30M DO PISO AO TETO. O TETO SERÁ EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. JANELA DE ALUMÍNIO 0,60 X 0,90M PARA CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL. PEITORIL EM GRANITO. PORTA 0,80 X 2,10M E ALIZARES EM MADEIRA PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PVA, SOLEIRA EM GRANITO.

DML SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 DE 0,60 X 0,60M. PAREDE TODA REVESTIDA COM CERÂMICA 0,15 X 0,30M DO PISO AO TETO. O TETO SERÁ EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. JANELA DE ALUMÍNIO 0,90 X 0,90M PARA CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL. PEITORIL EM GRANITO. PORTA 0,80 X 2,10M E ALIZARES EM MADEIRA PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PVA, SOLEIRA EM GRANITO.

EXPURGO SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 DE 0,60 X 0,60M. PAREDE TODA REVESTIDA COM CERÂMICA 0,15 X 0,30M DO PISO AO TETO. O TETO SERÁ EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. JANELA DE ALUMÍNIO 0,90 X 0,90M PARA CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL. PEITORIL EM GRANITO. PORTA 0,80 X 2,10M E ALIZARES EM MADEIRA PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PVA, SOLEIRA EM GRANITO. BANCADA EM GRANITO COM PIA E TORNEIRA INOX. O RODA MÃO EM GRANITO SERÁ INSTALADO EM TODA A EXTREMIDADE DA BANCADA COM 0,10M DE ALTURA.

CIRCULAÇÃO SERÁ INSTALADO PISO CERÂMICO PI5 DE 0,60 X0,60M. RODAPÉ EM GRANITO 0,08M. PAREDE E TETO EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. PORTA METÁLICO TIPO VENEZIANA PARA VETILAÇÃO NATURAL. SOLEIRA EM GRANITO.

# FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM/SUSESP, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.

A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU.

# DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

# INTRODUÇÃO

## Descrição da obra

A obra objeto do presente Memorial Descritivo é a Reforma da Unidade Básica de Saúde Vila Maria II, Rua Orestes Vieira Fonseca nº   – Bairro Vila Maria - Barra Mansa - RJ, compreenderá os seguintes serviços:

    - Serviços preliminares;

    - Trabalhos em terra;

    - Demolições;

    - Ampliações;

    - Arrancamento / Remoções;

    - Abrigo para Compressor;

    - Alvenaria;

    - Cobertura;

    - Instalações Elétricas;

    - Aparelhos Sanitários;

    - Esquadrias e ferragens;

    - Vidros;

    - Revestimento de Paredes e Tetos;

    - Muro da frente;

    - Revestimento de Pisos;

    - Rodapés, Roda Mão, Soleiras, Peitoris;

    - Pintura;

    - Serralheria;

    - Serviços Complementares.

## Disposições gerais

Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo.

Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do projeto.

A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado no CREA-RJ/CAU. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância das Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de obras.

O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa administração do canteiro.

Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pelo empreiteiro.

O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional residente e fiscalização.

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## Placa de Obra

Serão cumpridas, rigorosamente, as prescrições da Resolução do CREA/CAU.  Além das placas regulamentares do CREA/CAU, o empreiteiro instalará, na frente da obra, placa da PMBM, nas dimensões e modelos fornecidos, oportunamente pela PMBM/SUSESP, responsável pela fiscalização da obra.

## Barracão de obra

Será instalado em container de chapas de aço medindo: 2.20m de largura, 6.20m de comprimento e 2.50m de altura.

## Tapume

Será instalado tapumes de 23,00m de comprimento por 2,00m de altura para proteção.

## Banheiro químico

Será instalado banheiro químico portátil, medindo: 2.31m de altura, 1.56m de largura e 1.16m de profundidade.

# TRABALHOS EM TERRA

## Escavação manual

Será feita a capina e limpeza manual do terreno. Na área onde será ampliado o posto de saúde será feitos buracos de acordo com o projeto estrutural para concretagem das sapatas e colunas.

# DEMOLIÇÕES

## Demolição de piso de granilite

Serão demolidos os pisos de granilite de toda a unidade.

## Demolição de rodapé granilite

Serão demolidos os rodapés de granilite de toda a unidade.

### Demolição das divisórias em PVC e portas

Serão removidas todas as divisórias e portas de PVC.

### Demolição de alvenaria

Serão demolidos: parte dos vãos das portas que serão redimensionadas; as partes onde irão ser instaladas as janelas; vãos onde irão ser corredores. Conforme indicado no Projeto de Arquitetura.

## Demolição de vergas de concreto

Serão demolidas das portas que serão trocadas.

## Demolição de revestimento cerâmico/azulejos

Serão demolidos os revestimentos das salas e banheiro.

## Remoção do piso da calçada

Será removida uma parte da calçada para a construção de rampa para acesso de pessoas com dificuldade de mobilidade. Medidas da rampa 1,60x 0,80m. Ver projeto de arquitetura.

## Remoção de forro de gesso

Será removido todo o forro da unidade.

## Remoção de telhas

As telhas serão removidas com “ZELO” e aproveitas as que tiverem em ótimo estado.

## Carga manual de entulho

Todo o entulho resultante da demolição será enviado em caminhões basculantes, para o CTR de Barra Mansa.

# ARRANCAMENTOS/REMOÇÕES

## Remoção de aparelhos sanitários

Serão retirados “com ZELO” todos os vasos sanitários e suas respectivas caixas de descarga e  lavatórios  dos sanitários e salas de atendimento.

## Remoção de metais sanitários

Serão removidas todas as torneiras do lavatório, sala de atendimento, cozinha  e bancadas que serão substituídas e também da Sala de Coleta. Serão retiradas as barras de apoio do Sanitário.

## Remoção de portas

Serão removidas as portas de madeira e PVC  conforme  indicado no Projeto de Arquitetura.

## Remoção de cobertura

Será removido todo o telhado, inclusive madeiramento.   As peças puderem ser reaproveitadas deverão ser removidas “com ZELO”.

## Remoção de interruptores

Serão removidos conforme Projeto de Instalações Elétricas.

## Remoção de luminárias

Serão removidas conforme Projeto de Instalações Elétricas.

## Remoção de quadro de embutir

Serão removidas conforme Projeto de Instalações Elétricas.

## Carga manual de entulho

Todo material retirado que estiver em bom estado, será enviado para o depósito da PMBM/SUSESP para ser reaproveitado.

# ABRIGO PARA COMPRESSOR

Será reconstruído com estrutura de concreto armado sobre radier, com fechamento lateral em alvenaria de blocos e forro de laje pré-moldada.    O fechamento será com porta de alumínio com venezianas, em duas folhas.

A medida do abrigo do compressor será 1,00 x 1,00 x 1,00m.

# ALVENARIA

## Alvenaria de tijolos cerâmicos

Assentamento:

Executada com lajotas cerâmicas furadas. As alvenarias obedecerão rigorosamente, as dimensões e alinhamentos definidos em planilha e no projeto arquitetônico.

As alvenarias deverão possuir, sob e sobre os vãos, componentes estruturais denominados contra-verga e verga, respectivamente, que excederão pelo menos 30cm do vão, de cada lado.

Os tijolos serão bem molhados, antes do assentamento, para evitar absorção de água da argamassa. O assentamento será procedido, com a argamassa especificada na planilha orçamentária, em fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas serão de 10 mm, no máximo, e desencontradas verticalmente (amarração).

### Vergas

Assentamento:

Todas as aberturas, em paredes de alvenaria, que não atingirem a estrutura em sua parte superior, receberão sobre elas verga de concreto armado, com apoios laterais compatíveis com as cargas concentradas, respeitando o mínimo de 30cm como comprimento de contato entre a verga e alvenaria de apoio da mesma.

Nas aberturas de janelas, ou de outros vãos com peitoril, deverão ser executadas contra-vergas de concreto armado, segundo os mesmos critérios estabelecidos para as vergas.

## Vergas de concreto

Serão construídas nos locais onde houve redimensionamento do vão.

# COBERTURAS

## Madeiramento

Serão usadas peças de madeira 3”x 3” e 3”x 4¹/2”, em madeira serrada, na  cobertura da edificação.

## Cobertura de telhas onduladas

Será refeita a área da cobertura utilizando telhas onduladas de cimento, sem amianto, com 8mm de espessura, do modelo Onda 50 ou similar.

## Rufo

Será instalado na parte de trás do telhado, rufo do mesmo material e padrão das telhas.     Nas laterais será instalado rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 35cm, para vedação  entre  telhas e paredes.

## Calha central

A calha será de alvenaria com medidas de 0,30 x 0,30 x 0,30m, sendo a mesma sendo impermeabilizada com manta asfáltica.

Impermeabilização

A laje será toda impermeabilizada.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## Especificações gerais

O comando da iluminação interna será feito através de interruptores, não será utilizado comando de iluminação diretamente no quadro de luz.

Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores nos quadros de força.   Para construção do quadro deverão ser observadas as especificações técnicas.

Tomadas e pontos de força

Todas as tomadas deverão ter uma etiqueta de identificação da tensão para que, dessa forma, seja dificultado o uso de tensão errada nas tomadas.

Alimentadores de painéis e quadros elétricos:

Cabo de cobre com isolamento termoplástico nas bitolas conforme Projeto de Instalação Elétrica.

Circuitos de iluminação e tomadas

Cabo de cobre com isolamento termoplástico nas bitolas, conforme Projeto de Instalação Elétrica.

Materiais de complementação

Serão também de fornecimento da contratada, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços, o seguinte material:

- materiais para complementação de tubulação tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, arames galvanizados para fiação, materiais de vedação para rosca, graxas, etc.

- materiais para complementação de fiação tais como: conectores, terminais, fita isolante e de vedação, materiais para emendas, derivados, etc.

- materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio, acetileno, estopas, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiras, etc.

Testes de isolação

Todos os cabos partindo do centro de medição e os circuitos partindo do quadro de distribuição deverão sofrer teste de isolação com “Megger”.

Circuitos que apresentem isolação muito menor do que o valor mínimo estipulado pela norma NBR 5410, deverão ser examinados quanto às emendas ou imprensamente rupturada da isolação na hora de fechar as caixas.

Os certificados de testes deverão ser entregues ao proprietário ou fiscalização, devidamente assinados pelo executor.

## Luminárias

Nos pontos indicados no Projeto de Instalações Elétricas serão instaladas luminárias do tipo calha, de sobrepor, com duas lâmpadas led tubulares com potência especificada no Projeto de Iluminação.

# APARELHOS SANITÁRIOS

## Ponto de esgoto primário

Serão colocados vasos novos.

## Ponto de esgoto secundário

Serão instalados os pontos de esgoto secundários novos, no expurgo, banheiro de funcionários, no banheiro ginecológico, no consultório odontológico, no banheiro de pacientes e na sala de curativos.

## Vaso sanitário

Nos banheiros serão instalados vasos acessíveis com caixa acoplada, sem abertura frontal e altura de 44cm.

## Barras de apoio

Serão em aço inoxidável AISI 304, tubo 1 ¼”, com medidas de 80cm.  No Sanitários acessíveis serão instalados barra de 50cm ao lado do lavatório.     Serão instaladas em locais indicados no Projeto de Arquitetura.

## Lavatório de louça branca

Serão instalados lavatórios de louça branca, tipo médio luxo, medindo aproximadamente 47x35cm, com sifão e válvula de metal cromado, rabicho de PVC, em locais indicados no Projeto de Arquitetura.

### Torneira de mesa

Torneira clinica alavanca, acionamento por cotovelo, mecanismo cerâmico de ¼ de volta.  Serão instaladas nos lavatórios dos banheiros, consultórios, sala de curativo, expurgo, copa.

## Bancada em granito

Serão instaladas bancadas em granito cuba e torneira, inclusive válvula e sifão e roda mão.   Serão instaladas nas salas conforme as medidas e o Projeto de Arquitetura.

## Ducha higiênica

Na sala de curativos será instalada no lavapés, em local indicado no Projeto de Arquitetura.

# ESQUADRIAS E FERRAGENS

## Porta de alumínio

Será instalada na área da circulação e no casa do compressor, conforme  Projeto de Arquitetura.  As portas serão em alumínio anodizado natural, com venezianas, nos modelos: de abrir com ferragens.

## Porta de madeira

Será instalado nos ambientes: wc de pacientes, consultórios, sala de curativo, sala de vacina, wc ginecológico, sala de reunião, farmácia, copa, wc de funcionários, DML, DME, expurgo portas de madeira com ferragens conforme o projeto de arquitetura.

## Porta de vidro

Será instalado na sala de espera, uma porta de duas folhas de vidro temperado de 10mm. Sendo que cada folha mede 0,80 x 2,10m totalizando em 1,60 x 2,10. Com ferragens.

## Portão de ferro

Será instalado na na área externa um portão de ferro de duas folhas, sendo que cada folha mede 0,80 x 2,00m totalizando em 1,60 x 2,00m. com ferragens

## Janela de vidro

Será do tipo maxim ar com vidro, as janelas dos ambientes do expurgo, DML, DME , wc funcionários, farmácia, wc ginecológico, circulação, wc pacientes.

Será do tipo janela de correr com vidro, as janelas dos ambientes da copa, consultório, consultório odontológico, sala de reunião, sala de vacina, sala de curativo, sala de espera.

## Arrancamento e colocação Janela

Será retirada as janelas antigas para  a instalação  de janelas novas, conforme o projeto de arquitetura.

# REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

## Regularização de superfície

Será feita nos locais de retirada de revestimento de azulejo e piso.

## Revestimento de azulejo

Serão revestidas com cerâmica 0,15 x 0,30m as paredes dos sanitários, dml, dme, expurgo, do piso ao teto; na parede da copa onde irá ter a bancada de granito e o local da geladeira será revestido do piso ao teto. No lavapés terá uma barra com altura de 1.00m do piso acabado e na parte interna, nas laterais e piso. As peças terão medidas de aproximadamente 15x15cm, cor branca.

## Forro de Gesso

Será instalado forro de gesso na área 67m². EXPURGO, DME, DML, WC FUNCIONÁRIO, WC FUNCIONÁRIO, COPA, FARMÁCIA, WC GINECOLÓGICO, CIRCULAÇÃO, SALA DE REUNIÃO, CONSULTÓRIO, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.

# MURO DA FRENTE

Será demolido uma parte do muro para a instalações de portão e grade para a entrada dos pacientes e funcionários e o restante do muro será emassado e pintado com tinta acrílica premium para área externa.

# REVESTIMENTO DE PISOS

### Contrapiso

Será construído em toda área da Unidade para regularização dos pisos que serão refeitos, com espessura aproximada de 3cm.

### Revestimento de piso cerâmico

Serão assentados em todas as salas,banheiros, circulações, varanda e na parte interna do lavapés. De aproximadamente 60x60cm. Serão do tipo acetinado, cor a definir com a fiscalização, rejuntados na cor do piso com rejunte epóxi. PEI-3 ou 4.

### Revestimento de piso tátil direcional

No piso da calçada externa será aplicado revestimento de ladrilho hidráulico do tipo tátil direcional, em placas de aproximadamente 25x25cm.

### Revestimento de piso tátil alerta

No piso da calçada externa será aplicado revestimento de ladrilho hidráulico do tipo tátil alerta, em placas de aproximadamente 25x25cm.

# RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS.

Rodapés

Serão instalados nos ambientes, copa, consultórios, sala de vacina, sala de curativo, sala de espera, recepção, circulação com altura 0,08m.

### Soleira de granito 15cm e 25 cm

Serão instaladas no local onde ficarão as portas.

### Peitoril

Será instalado em todo ambiente com janela.

# PINTURA

### Remoção de pintura

Serão removidas as pinturas das áreas que serão repintadas.

### Pintura interna

Pintura com tinta lavável, para uso hospitalar, para interior, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento, cor branca.

### Tetos e forro

Será aplicada tinta látex PVA, branca para todos os tetos, inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (cor a definir com a fiscalização).

### Pintura externa

Pintura com tinta acrílica fosca, classificação premium (nbr 15079), para exterior, cor a definir com a fiscalização, inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demãos de acabamento.

### Pintura sobre ferro

Pintura com tinta a base de resina de borracha clorada,  uma demão de tinta primária da mesma linha e duas demãos de acabamento. Será aplicada sobre as grades e portões.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.   Deverá apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

Todos os espaços da obra serão varridos e limpos, pois os entulhos deverão ser removidos da obra pela Contratada, bem como as sobras de materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do terreno, também pela Contratada.

O destino final para os entulhos retirados, assim como do material reaproveitável retirado da obra serão definidos pela Contratante, CTR (Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos) para entulhos e depósito SUSESP para material reaproveitável.

O material reaproveitável retirado da obra deverá ser entregue no depósito da SUSESP, conforme item de planilha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A obra deverá ser devidamente sinalizada e protegida.

São de responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários ao perfeito andamento dos serviços.

É de responsabilidade da contratada a sinalização em torno dos trechos onde estiverem sendo executados serviços, evitando que possa haver qualquer acidente.

A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações, acrescidas da vistoria e liberação pela FISCALIZAÇÃO.

O empreiteiro manterá, na obra, diário de obra, cujo modelo será apresentado à fiscalização antes das anotações, para aprovação ou não do mesmo.  Nele, serão anotados diariamente, todos os serviços em execução, o pessoal empregado, o tempo ocorrido, o prazo contratual decorrido, as dúvidas de projeto e de condução da obra que o empreiteiro venha a ter, esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações diárias serão feitas em 02 (duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra e serão finalizadas pelas assinaturas do engenheiro/arquiteto residente e fiscalização.

Deverá ser mantido na obra, além do Diário, todos os Projetos e este Memorial Descritivo.

Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc., conforme o caso.

NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

Barra Mansa, 11 de março de 2020.

VITOR SILVA DUARTE

ARQUITETO- MAT. 27389