A N E X O I

TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REMODELAÇÃO DA ROTATÓRIA DA PASSAGEM DE NÍVEL NA RUA OZÓRIO GOMES DE BRITO, BAIRRO VILA NOVA, PARA ABERTURA DA SEGUNDA FAIXA DE TRÁFEGO.

PREÂMBULO

A COORTRAN tem como missão garantir o deslocamento e a acessibilidade através do sistema viário da Cidade de Barra Mansa de forma rápida, segura e eficiente, tendo como fator preponderante à qualidade de vida e do meio-ambiente. Para tanto, com o objetivo de proporcionar segurança e fluidez à circulação de veículos e pedestres, por isso a implantação deste projeto vem ao encontro esta missão.

JUSTIFICATIVA

A Passagem de Nível (PN) na Rua Ozório Gomes de Brito, nos “horários-de-rush”, esta sofrendo com um congestionamento extenso que se estende até a Av. Homero Leite a mais de 1,0 km de distância e sobre a Ponte Prefeito Flávio de Miranda Gonçalves.

Foi identificado que o congestionamento e devido que este trânsito intenso se afunila justamente sobre a PN com a duas pistas de tráfego antes e após a PN e somente uma pista sobre a mesma.

Não é possível a instalação dos semáforos ordenando as duas pistas que chegam a PN, pois os mesmos reteriam o trânsito sobre a PN em situação de insegura. Como solução esta obra implanta uma segunda pista sobre a PN dando continuidade as duas pistas existentes antes e após a PN.

Observamos que a diminuição do canteiro não afetará sua utilidade e não deixará nenhuma calçada com medidas abaixo do recomendado para pedestres.

OBJETO

REMODELAÇÃO DA ROTATÓRIA DA PASSAGEM DE NÍVEL NA RUA OZÓRIO GOMES DE BRITO, BAIRRO VILA NOVA, PARA ABERTURA DA SEGUNDA FAIXA DE TRÁFEGO, nas quantidades constantes da planilha orçamentária apresentada na PARTE 2 deste Termo de Referência/Projeto Básico, obedecendo a projetos pontuais desenvolvidos pela COORTRAN, onde serão definidos quantitativos, especificações e prazos que deverão ser obedecidos pela CONTRATADA.

PRAZO

O prazo do contrato será de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por igual período, de acordo com a legislação em vigor.

P A R T E  1

1 – PESSOAL, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

1.1 – Fornecimento de Equipe de Pessoal

Definição

Define-se como fornecimento de Equipe, a disponibilização por parte da Contratada à PREFEITURA, de equipe formada por mão-de-obra, para atendimento às necessidades da CONTRATANTE na execução de serviços e obras atendidos pelos objetos do presente contrato.

A equipe de pessoal ser constituída com número de trabalhadores necessários e compatíveis com os serviços e obras.

1.1.1 Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados e com EPI’s compatível com os serviços realizados.

1.1.2 Estas equipes deverão ser substituídas sempre que um de seus elementos não estiver em condições de trabalho, sendo que toda vez que um dos componentes vier a ser julgada, pela fiscalização da COORTRAN incapacitado para execução do serviço, seja por condições de apresentação, disciplina ou técnica, deverá o mesmo ser substituído imediatamente.

1.1.3 Todos os uniformes e EPI’s deverão estar de acordo com a determinação da COORTRAN, sendo repostos sempre que detectado mal estado de conservação.

1.2 – Fornecimento de equipamentos.

Definição

Define-se como fornecimento de equipamentos, a disponibilização por parte da Contratada à PREFEITURA, de equipamentos, inclusive operadores, para atendimento às necessidades da CONTRATANTE na execução de serviços e obras atendidos pelos objetos do presente contrato.

Deverá ser constituída pelos equipamentos com número e tipos necessários e compatíveis com os serviços e obras.

1.2.1 – Os preceitos do item 1.1 se aplicam ao motorista e operador de máquina;

1.3 – Fornecimento de materiais, insumos e ferramentas de execução dos serviços.

A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, insumos e ferramentas necessários para os serviços e obras.

2 – SERVIÇOS E OBRAS A SEREM REALIZADOS

- Arrancamento cuidadoso de meios-fios;

- Arrancamento e reassentamento de pavimentação de concreto intertravados;

- Demolição de mureta de concreto simples;

- Arrancamento e reassentamento de grama em placas;

- Escavação de material de 1ª categoria;

- Relocação de postes de sinalização;

- Assentamento de meios-fios de concreto pré-moldados;

- Construção mureta de concreto simples, revestida e pintada;

- Piso de concreto com aditivos plastificante e desificador.

- Bota-fora do material inservível.

3 – ESPECIFICAÇÕES DAS OBRAS

3.1 - Reassentamento de pavimentação de concreto intertravados.

A pavimentação lajotas concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, será reassentado sobre colchão pó-de-pedra, areia ou material equivalente, c/juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, traço, sobre terreno previamente preparado e nivelado, com fornecimento de todos os materiais, excetuando-se as lajotas de concreto.

3.2 - Assentamento de meios-fios de concreto pré-moldados.

Os meios-fios de concreto simples Fck=15Mpa, pré-moldados, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, serão reaproveitados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro.

3.3 - Construção de piso em concreto simples com aditivos.

O piso, na espessura de 15cm, deverá ser construído em concreto simples no traço 1:2:2 em volume, com aditivo plastificante e densificador, adicionado ao concreto na proporção de 500g por saco de cimento, inclusive preparo do terreno.

3.4 - Construção mureta de concreto simples, revestida e pintada.

Será construída em concreto simples, FCK= 10Mpa, em paredes de 0,20m de espessura e 0,80m de altura, utilizando forma de chapa de madeira compensada com 14mm de espessura, resinada e as de 20mm de espessura, plastificadas;

Após secagem será feita caiação, em três demãos, adicionando fixador.

3.5 - Relocação de postes de sinalização.

A Relocação de poste consta de arrancamento cuidadoso e reassentamento com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo com argamassa de concreto simples.

4 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Por se tratar de obra de pequeno porte e de prazo curto a forma de medição será global por preço unitário ao final dos serviços/obras.

4.2 Os valores da medição global, consideram em sua composição, os custos e despesas relativas a:

4.2.1 Fornecimento, carga, transporte, descarga, manuseio, armazenagem, proteção e guarda dos materiais de consumo, tais como: combustíveis, graxas, lubrificantes, pneus, câmaras, filtros e demais materiais de uso nos equipamentos, necessários às atividades.

4.2.2 Mobilização e desmobilização, uniformes, transporte, alimentação, assistência social, equipamentos de proteção individual e coletivo, além de quaisquer outros necessários à segurança pessoal e/ou execução dos serviços.

4.2.3 Fornecimento, operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos, utilizados pela Contratada, e necessários à execução dos serviços, objeto do contrato.

4.2.4 Salários, encargos sociais e administrativos, benefícios, impostos e taxas, amortizações, despesas financeiras de capital e de administração, depreciação, capital de giro, lucro e quaisquer outros relativos a benefícios e despesas diretas ou indiretas.

5 - FISCALIZAÇÃO

5.1 A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a Secretaria Municipal de Ordem Pública.

5.2 A fiscalização executará rigoroso controle em relação a quantidade e particularidade à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

5.3 As ordens de serviço e toda a correspondência referente ao contrato, exceto as de rotina deverão ser feitas por ofício, na hipótese de a contratada se negar a assinar o recebimento do ofício no competente livro, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos.

6 - ESCLARECIMENTOS GERAIS

6.1 Do pessoal

6.1.1 Competirá à Contratada a admissão de todo pessoal necessário ao desempenho dos serviços contratados, correndo por conta desta todos os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza. Devendo ser disponibilizados aos mesmos, equipamentos de proteção de acordo com suas atividades, e uniforme.

6.1.2 Deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado ao munícipe, bem como, cuidadosos com o bem público.

6.1.3 A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 24 (vinte e quatro) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a ação judicial, o Município não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.

6.1.4 Durante a execução dos serviços é absolutamente vedada ao pessoal da Contratada, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações.

6.1.5 São proibidas a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas e a solicitação de gratificações e donativos de qualquer espécie.

6.1.6 A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada e com demais equipamentos de segurança quando a situação os exigir.

6.2 Dos equipamentos

6.2.1 Competirá à Contratada o fornecimento dos equipamentos para o desempenho dos serviços contratados, correndo por conta desta todos os encargos com manutenção, combustíveis e lubrificantes, seguros e outros de qualquer natureza.

6.2.2 Todo equipamento deverá ser conservado em perfeitas condições de limpeza e funcionamento.

6.2.3 - A fiscalização terá direito de exigir troca, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, do equipamento que não atenda ao bom andamento do serviço.

6.3 Dos materiais e ferramentas

6.3.1 A Contratada fornecerá as ferramentas, insumos e materiais necessários para os serviços e obras.

6.4 Do Planejamento e horário

6.4.1 – O horário de trabalho normal admitido será entre 06h00min e 16h00min de segunda-feira a sexta-feira.

OBS.: Os serviços não poderão iniciar ou ultrapassar os horários definidos para não agravar o engarrafamento do “horários-de-rush”.

6.4.2 – A execução das obras deverá ser feita em duas etapas e consecutivamente, sendo uma a intervenção na calçada e outra a intervenção no canteiro.

OBS.: Os serviços não poderão ser executados, concomitantemente, nas duas frentes, calçada e canteiro, para não agravar o engarrafamento do “horários-de-rush”.

6.4.2 – A Prefeitura Municipal de Barra Mansa juntamente com a Contratada comporá a Metodologia de Execução dos Serviços, as quais poderão ajustadas diariamente dos serviços a serem executados.

Barra Mansa, 20 de março de 2019.

Preparado por:

João Antônio Nardelli Alves					    Carlos Eduardo

Assessor Técnico – Mat. 4245-5			Gerente de Trânsito e operações – Mat.

Aprovo o Termo de Referência e o Projeto Básico proposto dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REMODELAÇÃO DA ROTATÓRIA DA PASSAGEM DE NÍVEL NA RUA OZÓRIO GOMES DE BRITO, BAIRRO VILA NOVA, PARA ABERTURA DA SEGUNDA FAIXA DE TRÁFEGO.

Barra Mansa, 20 de março de 2019.

Luiz Antônio Furlani Filho

Secretário Municipal de Ordem Pública